"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер:

"	"                            20     г.

Технологический процесс

сборки узла

(наименование технологического процесса)

на печатной плате

(наименование детали (сб. единицы))

(учебный)

(обозначение комплекта документов)

Главный технолог:

Разработал:  Азаренко И.А.

Утвержден актом №:		 от 			 г.

Технолог:

Всего листов:

|  | МАРШРУТНАЯ КАРТА | Сборка узла на печатной плате |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АП-12.01.6.050 201.000 | Литера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал | Код единицы величины | Масса детали | Заготовка | Единица нормир-ия | Норма расхода материала | Коэф. матер. |
| Наименование, марка | Код |  |  | Код и вид | Профиль и размеры | Кол. деталей | Масса заготовки |  |  |  |
| Номер | Наименование и содержание операции | Оборудование (код, наименование, инвентарный номер) | Приспособление и инструмент(код, наименование) | Коэф. шт. пр. | Кол. раб. | Кол. один. обраб. дет. | Код тариф. сетки | Объем производственной партии | Т п.з. |
| цеха | участка | операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код проф. | Разр. раб. | Единица нормир. | Код вида нормы |  | Т шт. |
|  |  | 1 | Комплектовочная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Подготовительная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Установочная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Пайка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Доработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Защитная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Контроль ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разработал |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласовал |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвердил |  |  |  |  |
|  | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Н. контроль |  |  |  |  |
| Операционная карта слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Номер опер. | 1, 2, 3 | 1 Комплектовочная 2 Подготовительная | 3 Установочная |
| Номер перехода | СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕХОДА | Технологический режим | Оборудование, инструмент (код, наименование) | Материал (код, наименование) |
|  |  | t, °C | Время |  |  |
| 1 | 1 | Комплектовать рабочее место материалами согласно таблице |  |  | Верстак |  |
|  |  | эскизов и перечня элементов АП.12.01.6.050 201.ПЭ3 |  |  |  |  |
| 2 | 1 | Распаковать коробку с радиоэлементами |  |  | Верстак, нож |  |
|  | 2 | Извлечь радиоэлементы из коробки |  |  | Круглогубцы, пинцет |  |
|  | 3 | Рихтовать выводы элементов С1,С12,С18,С24-С29, R6, R10, R14, R22, |  |  |  |  |
|  |  | R15,R17-R19,R23,R27,R28,VD1,VT4,VT5. |  |  |  |  |
|  | 4 | Зачистить выводы элементов |  |  | Наждачное полотно |  |
|  | 5 | Флюсовать выводы элементов С1,С12,С18,С24-С29, R6, R10, R14, | 40 ± 10 | 2 сек | Тигель для лужения с |  |
|  |  | методом погружения R22, R15,R17-R19,R23,R27,R28,VD1,VT4,VT5. |  |  | флюсом, пинцет |  |
|  | 6 | Лудить методом погружения выводы элементов С1,С12,С18,С24-С29, | 200 ± 20 | 2 сек | Ванна с припоем, |  |
|  |  | R6, R10, R14, R22, R15,R17-R19,R23,R27,R28,VD1,VT4,VT5. |  |  | пинцет |  |
| 3 | 1 | Развальцевать лепестки пистонов пустотелых согласно |  |  | Сверлильный станок |  |
|  |  | карте эскизов или сборочному чертежу |  |  | развальцовка |  |
|  | 2 | Формовать выводы радиоэлементов С1, R6, R10, R14, R22, R15,R17-R19,R23,R27,R28. |  |  | Верстак, шаблон №1 |  |
|  |  | в соответствии с эскизами на установку |  |  | пинцет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |
| Операционная карта слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Номер опер. | 3,4 | 3 Установочная | 4 Пайка |
| Номер перехода | СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕХОДА | Технологический режим | Оборудование, инструмент (код, наименование) | Материал (код, наименование) |
|  |  | t, °C | Время |  |  |
| 3 | 2 | Формовать выводы радиоэлементов VD1,VT4,VT5. |  |  | Верстак, шаблон №2 |  |
|  |  | в соответствии с эскизами на установку |  |  | пинцет |  |
|  | 3 | Установить элементы на плату в соответствии со |  |  |  |  |
|  |  | сборочным чертежом АП.12.01.6.050 201.СБ |  |  |  |  |
|  | 4 | Подрезать выводы навесных радиоэлементов на длину (2 - 2,5) мм |  |  | Кусачки или специаль- |  |
|  |  | от нижней поверхности платы |  |  | ное приспособление |  |
|  | 5 | Рабочий контроль |  |  |  |  |
| 4 | 1 | Обезжирить плату погружением в ванну с растворителем оксидной |  |  | Ванна со смесью | Смесь бензина со |
|  |  | пленки |  |  |  | спиртом |
|  | 2 | Обдуть плату воздухом до полного высыхания |  |  |  |  |
|  | 3 | Наклеить маску так, чтобы места пайки не выходили за пределы |  |  | Маска из бумажной |  |
|  |  | отверстий в маске |  |  | ленты, гримированной |  |
|  |  |  |  |  | костным клеем |  |
|  | 4 | Паять печатную плату волной припоя на механизированной | 240 ± 10 | 4-5 сек | Автомат |  |
|  |  | установке |  |  |  |  |
|  | 5 | Рабочий контроль |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |
| Операционная карта слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ | Номер опер. | 5,6,7 | 5 Доработка 6 Защитная | 7 Контроль ОТК |
| Номер перехода | СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕХОДА | Технологический режим | Оборудование, инструмент (код, наименование) | Материал (код, наименование) |
|  |  | t, °C | Время |  |  |
| 5 | 1 | Устранить наплывы припоя кратковременным погружением в |  |  | Ванна с припоем |  |
|  |  | ванну с расплавленным припоем |  |  |  |  |
|  | 2 | Удалить маску погружением на 0,8 - 0,9 ее толщины в ванну с | 90 ± 5 | 2-3 мин | Ванна с водой |  |
|  |  | горячей водой |  |  |  |  |
|  | 3 | Обдуть плату горячим воздухом до полного высыхания |  |  |  |  |
|  | 4 | Произвести промывку платы со стороны печатного монтажа |  |  | Ветошь |  |
|  |  | тампоном, смоченным в этиловом спирте |  |  |  |  |
| 6 | 1 | Покрыть плату лаком УР231 (бесцветным) методом окунания |  |  | Ванна с лаком | Лак УР231 |
|  | 2 | Проверить работоспособность платы |  |  | Стенд |  |
| 7 | 1 | Контроль исполнителя и ОТК согласно инструкции |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Изм.. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |